Что запрещено в охранной зоне линий электропередачи

Наступает время массовых сельхозработ. Часто они проводятся вблизи линии электропередачи. И, если не выполнять меры безопасности под проводами, работа в поле может обернуться несчастным случаем. Об этом напоминает госэнергогазнадзор и дает рекомендации, как этого избежать.

Так, при выполнении работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи запрещается: находиться на машине вне кабины при движении под ЛЭП и при приближении к ним, применять высокогабаритную технику без согласования с владельцем электрических сетей, останавливать технику в охранных зонах ЛЭП, и производить ремонтные работы, приближаться и прикасаться к проводам ВЛ какими-либо предметами.

В случае падения провода на машину водитель должен немедленно остановить ее и сообщить о случившемся в РЭС. Если такой возможности не, необходимо сигналом тревоги привлечь внимание водителя ближайшей машины. До прибытия аварийной бригады не нужно предпринимать никаких самостоятельных действий.

Если в результате падения провода или возникновения электрического разряда машина загорится, обслуживающий персонал должен немедленно ее покинуть, но так, чтобы не было одновременного соприкосновения человека с машиной и землей. Для этого необходимо спрыгнуть на землю на обе согнутые ноги, не держась за машину, после чего удалиться от нее не менее чем на 10 метров. При этом передвигаться прыжками на одной или двух сомкнутых вместе ногах или мелкими шажками, не отрывая ног от земли.

Если при проведении сельскохозяйственных работ повредили ЛЭП либо стали свидетелем повреждения ЛЭП или обнаружили оборванный провод, открытую подстанцию, срочно сообщите диспетчеру РЭС по телефонам: 7-01-86; 8-033-901-58-06 (МТС).

Филиал ГУ «Госэнергогазнадзор»

по Гомельской области

Чечерская районная энергогазинспекция