| Дзяржаўная ўстанова «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» (Дзяржэнергагазнагляд) Фiлiял Дзяржэнергагазнагляду па Гомельскай вобласцi Жлобiнскае міжраённае аддзяленне Чачэрская раённая энергагазінспекцыя вул. Працоўная, 18, 247152 г. Чачэрск тэл./факс (+375 2332) 7 72 26 |  | Государственное учреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» (Госэнергогазнадзор) Филиал Госэнергогазнадзора по Гомельской области Жлобинское межрайонное отделение Чечерская районная энергогазинспекция ул. Трудовая, 18, 247152 г. Чечерск тел./факс (+375 2332) 7 72 26 |
| --- | --- | --- |
| ______________№__________________ | Руководителю __________________________ __________________________ |
| На № _________ ад _________________ |  |

Информационное письмо № 13-2021

«Требования к обслуживанию вводных и внутренних газопроводов для организаций, обслуживающих жилфонд»

Безаварийная эксплуатация вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования обеспечивается своевременным выполнением их технического обслуживания, ремонта и диагностики технического состояния, соблюдением правил безопасного пользования газоиспользующим оборудованием, требований Правил.

Техническое обслуживание и ремонт вводных газопроводов, внутренних газопроводов жилых домов, проходящих по местам общего пользования (коридоры, лестницы и т.д.), внутриквартирных газопроводов до кранов на опусках к газоиспользующему оборудованию в многоквартирном жилищном фонде выполняется по договорам, заключенным между газоснабжающими организациями и организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда, уполномоченными лицами, управляющими.

Техническое обслуживание индивидуальных приборов учета расхода газа, газопроводов (гибких соединений) после кранов на опусках и газоиспользующего оборудования в квартирах многоквартирного жилищного фонда выполняется по договорам, заключенным между потребителями газа и газоснабжающими организациями.

Техническое обслуживание и ремонт запорных устройств на вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования жилых многоквартирных домов, одноквартирных, блокированных жилых домов (далее — жилых зданий) предусматривают выполнение:

— планового технического обслуживания;

— ремонтов по заявкам потребителей газа или уполномоченных лиц.

Техническое обслуживание запорных устройств на вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования включает в себя:

ПТО-1 — полное техническое обслуживание запорных устройств на газопроводах-вводах и внутренних газопроводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования с отключением от газораспределительной системы и испытанием на герметичность воздухом;

ПТО-2 — полное техническое обслуживание запорных устройств на газопроводах-вводах и внутренних газопроводах, вводных газопроводов и внутренних газопроводов до первого запорного устройства, установленного в квартирах жилых зданий без отключения от газораспределительной системы;

ТО ВПГ — техническое обслуживание проточных водонагревателей без отключения от газораспределительной системы;

ГТО — годовое техническое обслуживание запорных устройств на газопроводах-вводах и внутренних газопроводах, вводных газопроводов и внутренних газопроводов многоквартирных жилых домов сроком эксплуатации свыше 20 лет (за исключением внутренних газопроводов, расположенных внутри квартир) без отключения от газораспределительной системы;

СТО — сезонное техническое обслуживание газоиспользующего оборудования;

ЗТО — заявочное техническое обслуживание внутренних газопроводов, газоиспользующего оборудования, индивидуальных баллонных установок сжиженного газа;

ТО отопительного оборудования — техническое обслуживание отопительного газового оборудования.

Сроки проведения технического обслуживания запорных устройств на вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования:

ПТО-1 — 1 раз в 10 лет;

ПТО-2 — первый раз через 5 лет после ввода в эксплуатацию, последующие – через 10 лет;

ТО ВПГ – один раз в 12 месяцев;

ГТО — один раз в год;

СТО — перед началом отопительного сезона;

ЗТО — по заявкам потребителей газа;

ТО отопительного оборудования — один раз в 12 месяцев.

Ремонты внутренних газопроводов предусматривают устранение неисправностей (замену вышедших из строя участков газопроводов, арматуры и другое), выявленных в ходе проведения технического обслуживания.

Ремонт по заявкам потребителей газа или уполномоченных лиц предусматривает устранение неисправностей внутренних газопроводов  и (или) газового оборудования, возникших в период между плановыми ТО, в соответствии с актами эксплуатационной ответственности.

Плановые ремонты внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования включают:

— текущий ремонт внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования, предусматривающий устранение неисправностей (замену вышедших из строя участков газопроводов, арматуры, деталей и др.), выявленных в ходе проведения технического обслуживании;

— капитальный ремонт, проводимый по результатам технического диагностирования.

Начальник Чечерской

районной энергогазинспекции					В.Г. Колбасов