| Фiлiял дзяржаўнай ўстановы «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» па Гомельскай вобласцi Жлобiнскае міжраённае аддзяленне Чачэрская раённая энергагазінспекцыя вул. Працоўная, 18, 247152 г. Чачэрск тэл./факс +375 2332 7 72 26, тэл. +375 2332 2 90 66 e-mail: chechersk@gosenergogaznadzor.by |  | Филиал государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Гомельской области Жлобинское межрайонное отделение Чечерская районная энергогазинспекция ул. Трудовая, 18, 247152 г. Чечерск тел./факс +375 2332 7 72 26, тел. +375 2332 2 90 66 e-mail: chechersk@gosenergogaznadzor.by |
| --- | --- | --- |

| от ___________ № ________ | Руководителю организации ________________________________ |  |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1-2024

В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья работников сельского хозяйства, производящих работы в охранных зонах воздушных линий электропередачи, обеспечения безопасности сельскохозяйственным животным, а также надежной и бесперебойной работы электроустановок, в порядке осуществления государственного энергетического надзора предлагаем Вам проработать с персоналом настоящее информационное письмо.

1. Общие требования электробезопасности

1.1. При выполнении сельскохозяйственных работ, на металлических корпусах машин и механизмов, а также на металлических трубопроводах могут находиться опасные электрические потенциалы, вызванные электростатической индукцией.

1.2. Особенно опасно соприкосновение машины непосредственно с проводом воздушной линии.  Это возможно при работе машины под ВЛ, где может произойти приближение машины на недопустимо близкое расстояние к проводу, при обрыве провода и его падении на машину или наезде машины на оборванный провод. Также опасно нахождение людей в зоне растекания электрического потенциала при обрыве провода и появлении опасного шагового напряжения у животных при устройстве загонов для выгула скота в охранных зонах воздушных линий электропередачи.

2. Охранная зона линий электропередачи устанавливается:

2.1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклонённом их положении на расстоянии:

Для линий напряжением: до 1000 В – 2 м, до 20 кВ – 10 м, от 20 до 35 кВ– 15 м, 110 кВ – 20 м, 220 кВ – 25 м, 330 кВ – 30 м.

2.2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.

3. Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований Положения.

4. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах воздушных линий электропередачи производятся землепользователями с предварительным уведомлением предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти линии.

5. В пределах охранных зон, указанных в п. 2, если иное не предусмотрено Положением, производить следующие работы или осуществлять иную деятельность

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

5.1. перемещать, демонтировать, засыпать, повреждать указатели трасс КЛ и информационные знаки ВЛ;

5.2. проникать самовольно на территории (за ограждения) и (или) в помещения трансформаторных подстанций, распределительных устройств (пунктов), а также в кабельные сооружения (туннели, каналы, шахты, эстакады, галереи и другие) КЛ;

5.3. загромождать подъезды и подходы к электрическим сетям, ограждать опоры ВЛ, если это будет препятствовать доступу для их обслуживания и ремонта;

5.4. осуществлять строительство зданий, строений и сооружений с нарушением минимальных расстояний до электрических сетей, установленных техническими нормативными правовыми актами, включая строительные нормы и правила;

5.5. размещать детские и спортивные площадки, площадки и стоянки для отдыха, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи, остановочные пункты общественного транспорта (кроме остановочных пунктов железнодорожного транспорта);

5.6. размещать хранилища любых типов материалов, за исключением складских зданий и сооружений, размещенных на территориях населенных пунктов и не предназначенных для хранения горюче-смазочных материалов;

5.7. размещать кладбища, стрельбища, полевые станы, загоны для скота;

5.8. разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

5.9. наносить на объекты электрических сетей надписи и изображения, не предусмотренные техническими нормативными правовыми актами, регламентирующими требования к эксплуатации электроустановок, за исключением надписей и изображений, включая рисунки-граффити, наносимых на объекты электрических сетей по согласованию с владельцем электрической сети и местным исполнительным и распорядительным органом;

5.10. выполнять ремонтные, строительные и земляные работы без получения разрешения на право производства работ в охранной зоне электрических сетей, выдаваемого владельцем электрической сети, являющимся юридическим лицом (далее – разрешение).

Нарушение требований Положения предусмотрено ст.21.2 Кодекса Республики Беларусь об административных нарушениях и влечет наложение штрафа на юридическое лицо до пятидесяти базовых величин, а в случае повреждения электрических сетей или перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией либо причинение  другого вреда от пятидесяти до  трехсот базовых величин.

Субъекты хозяйствования, получившие разрешение на ведение ремонтных, строительных и земляных работ в охранных зонах электрических сетей, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей.

Субъекты хозяйствования, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно приостановить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и известить любым доступным способом владельца электрической сети либо (при невозможности его выявления) местный исполнительный и распорядительный орган, который извещает владельца электрической сети.

В порядке осуществления государственного энергетического надзора предлагаем:

1. Проработать настоящее информационное письмо и провести необходимые инструктажи персоналу, задействованному в проведении работ в охранных зонах линий электропередачи.

2. Нанести несмываемой краской надпись «При работе в охранной зоне ВЛ не подниматься на верх машины» на каждой высокогабаритной машине, предназначенной для работы в охранной зоне ВЛ.

3. Собственными силами провести обследование ферм и сараев на предмет наличия в охранной зоне ВЛ загонов для скота, устройства всякого рода ограждений, навесов, сооружений, мест беспривязного содержания животных. При выявлении таких фактов незамедлительно демонтировать и  привести в соответствие с Положением.

Начальник районной энергогазинспекции

Чечерской районной энергогазинспекции

Жлобинского межрайонного отделения

филиала Госэнергогазнадзора по Гомельской

области, государственный инспектор

по энергетическому и газовому надзору                                         В.Г. Колбасов