Электробезопасность при использовании удлинителей

В наше время количество и разнообразие бытовой техники в квартирах и домах с каждым днем все увеличивается, а количество розеток остается тем же.

Есть дома и квартиры, в которых установлено по одной, две розетки на комнату, и увеличение количества электроприборов, заставляет использовать различные удлинители.

Необходимо помнить, что любой удлинитель -  это временная мера.

Прежде чем подключить электроприбор к удлинителю, необходимо убедиться, соответствует ли удлинитель по мощности подключаемому электроприбора.

Встречаются случаи, когда в удлинитель включаются одновременно холодильник, микроволновая печь, электрочайник или утюг, пылесос и телевизор. В результате мы получаем перегруженный удлинитель и электропроводку в доме с увеличенной температурой нагрева проводов, что может повлечь возгорание изоляции удлинителя и возникновение пожара.

Чечерская районная энергогазинспекция напоминает!

Удлинители и тройники в квартире необходимо использовать только в самых необходимых случаях.

Использование удлинителей без заземляющего контакта для электроприборов, требующего заземление запрещается.

Запрещается использование самодельных удлинителей или удлинителей с поврежденной изоляцией.

Запрещается перегружать удлинители сверх номинального тока, указанного на розетке и вилке штепсельного разъема.

Запрещается производить подключение последовательно несколько удлинителей, для увеличения длины удлинителя.

Запрещается производить ремонт удлинителей подключенных к сети электроснабжения.