- Не допускать к работе по монтажу, наладке и ремонту электрооборудования лиц, не имеющих лицензию на проведение данного вида работ.

- Ввод в эксплуатацию новых и реконструированных электроустановок производить только после осмотра электроустановок инспектором Госэнергогазнадзора.

- Привести к соответствию аппараты защиты от токов короткого замыкания, обеспечивающие по возможности наименьшее время отключения поврежденного участка.

- В целях повышения эффективности мер по обеспечению электробезопасности и предотвращению пожаров применять устройства защитного отключения (УЗО).

- Выполнять требования статей 20.3, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 23.1 Кодекса об административных правонарушениях.

О выполнении информационного письма информировать Чечерскую районную энергогазинспекцию по адресу: г. Чечерск, ул. Трудовая, 18.

Чечерская районная энергогазинспекция

филиала Госэнергогазнадзора по Гомельской области

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

#### ФИЛИАЛ ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОРА ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Чечерская районная энергогазинспекция

г. Чечерск, ул. Трудовая, 18, тел. (02332) 7-72-26

Руководителю предприятия (организации)

_______________________________________

_______________________________________

Адрес: _________________________________

_______________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО№ 1-2021Ч

«О пожарах и авариях, происшедших в электроустановках и системах газоснабжения в 2020 году на объектах, подконтрольных

Госэнергогазнадзору в Чечерском районе.

В 2020 году в Чечерском районе произошло 3 повреждения кабельных линий напряжением 10кВ, находящихся на балансе потребителей по причине пробоя изоляции или кабельной муфты.

- 02.03.2020 была отключена КЛ-10кВ № 2095 на участке от Р-405 до КТПП № 92 РУП «Гомельоблнефтепродукт» по причине пробоя изоляции кабельной линии. В результате повреждения была прекращена подача электроэнергии на АЗС-44 в г. Чечерске на 20 минут (время переключения).

- 21.07.2020 была отключена КЛ-10кВ № 2095 на участке от ВН156 ЗТП 347 до Р-113 ЗТП № 100 ОАО «Чечерскагротехсервис» по причине пробоя кабельной муфты. В результате повреждения была прекращена подача электроэнергии на административное здание ОАО «Чечерскагротехсервис» и бытовым абонентам на 25 минут (время переключения).

- 19.08.2020 была отключена КЛ-10кВ № 2095 на участке от ЗТП № 210 до  ЗТП № 167 КЖУП «Чечерское» по причине пробоя изоляции кабельной линии. В результате повреждения была понижена надежность электроснабжения потребителя первой категории УЗ «Чечерская ЦРБ».

В 2020 году в Чечерском районе произошло 2 повреждения воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ и 1 повреждение воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ.

- 07.07.2020 г. работник ООО «Евроопт» совершил ДТП, в результате которого была повреждена опора № 3 ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-217/162, что привело к отключению электроснабжения бытовых потребителей в н.п. Сидоровичи на 4 часа 30 минут (время проведения восстановительных работ). Виновный привлечен к административной ответственности по ст. 20.3 ч. 2 КоАП Республики Беларусь и возместил причиненный ущерб.

- 14.10.2020 г. при проведении сельскохозяйственных работ тракторист-машинист ОАО «Звезда» совершил ДТП, в результате которого была повреждена опора № 73 ВЛ-10 кВ № 162, что привело к отключению электроснабжения бытовых потребителей в н.п. Волосовичи, н.п. Нисимковичи, н.п. Гаек на 40 минут. Виновный привлечен к административной ответственности по ст. 20.3 ч.2 КоАП Республики Беларусь и возместил причиненный ущерб.

В целях предотвращения аварий, неполадок в электрических сетях, газопроводах и газового оборудования Чечерская районная энергогазинспекция филиала Госэнергогазнадзора по Гомельской области предлагает руководителям организаций, предприятий и хозяйств:

- Проработать настоящее информационное сообщение с соответствующим персоналом.

- Усилить контроль за производством земляных работ в местах прохождения кабельных линий и газопроводов.

- Улучшить контроль за качеством выполнения монтажа соединительных муфт и концевых заделок, а также соблюдения требований по прокладке кабельных линий.

- Потребовать от лиц, ответственных за электрохозяйство, неукоснительного соблюдения требований ПУЭ, ТКП и других технических нормативных правовых актов.

- Укомплектовать РУ и ТП необходимыми противопожарными и электрозащитными средствами.

- Систематически проводить производственное обучение и инструктажи по правилам эксплуатации электрического и газового оборудования.

- Организовывать и проводить в срок планово-предупредительные ремонты и испытания электрического и газового оборудования.

- Организовывать периодические осмотры электрооборудования.

- Своевременно проводить техническое обслуживание газоиспользующего оборудования в соответствии с заключенными договорами.

- При проведении реконструкции системы электроснабжения предусматривать вынос электрощитовых из подвальных помещений и размещение их выше уровня нулевой отметки.

- Проверить наличие согласованных с РЭС положений о взаимоотношениях оперативного персонала с РЭС, при необходимости разработать, согласовать в установленном порядке и копию направить в структурное подразделение Госэнергогазнадзора.

- Пересмотреть и обновить списки лиц, имеющих право оперативных переговоров, ознакомить весь оперативный персонал и направить копии в структурное подразделение Госэнергогазнадзора.

- На рабочих местах оперативного персонала вывесить номера телефонов лиц, имеющих право оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией.

- Обо всех неполадках на стороне 6-10кВ и выше немедленно сообщать в диспетчерскую службу энергоснабжающей организации.

- Обеспечить немедленное прекращение снабжения газом потребителей при выявлении нарушений и других обстоятельств, представляющих угрозу жизни и безопасности людей в соответствии с п.70 Правил пользования газом в быту.

- Строго соблюдать правила эксплуатации кабельных линий.

- Перед началом посевных, уборочных, погрузочных и строительных работ в охранных зонах электрических сетей проводить внеочередной инструктаж персоналу о порядке производства работ в охранных зонах ВЛ.