Наименование предприятия

СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДЕНО:

Протокол заседания                                                        Приказ  от __________ №  _____

профсоюзного комитета

от __________ № _____

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с мотокосой-кусторезом

Глава 1 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К работе с мотокосой-кусторезом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными для выполнения данного вида работы, прошедшие обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности, имеющие удостоверение на выполнение данного вида работ.

2. Работник должен соблюдать требования правил внутреннего трудового распорядка, пожарной и электробезопасности, личной гигиены. Не допускается находиться  на рабочем месте и в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

3.Рабочий обязан знать местонахождение пожарного щита и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

4.Характеристика опасных и вредных факторов, влияющих на работников:

-движущиеся механизмы рабочей части инструмента;

-разлетающиеся предметы;

-повышенный уровень шума;

-повышенная температура поверхности режущего инструмента;

-острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности ножей.

5. Мотокоса-кусторез в зависимости от используемого режущего инструмента должна применяться только для кошения травы, а также для резания буйной растительности, кустарников, мелких зарослей, кустов, небольших деревьев. Использование мотокосы-кустореза для других целей не разрешается. Разрешается применять только режущий инструмент и навесные комплектующие, поставляемые или допущенные фирмой-производителем.

6. При работе с мотокосой-кусторезом необходимо применять средства индивидуальной защиты:

| Машинист кустореза | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | ЗМиВу | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Головной убор из хлопчатобумажной ткани водоотталкивающей пропиткой | ЗМиВу | 12 |
|  | Сапоги кожаные с защитным носком на резиновой подошве | МиМп Мун50 | 12 |
|  | Рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  | Комплексное средство защиты ( каска защитная в комплексе с щитком защитным и наушниками противошумными) | КСН | До износа |
|  | Для защиты от атмосферных осадков дополнительно: |  |  |
|  | плащ непромокаемый с капюшоном | Вн | Дежурный |
|  | сапоги резиновые (сапоги ПВХ) | ВМун200 | 12 |
|  | В холодный период года дополнительно: |  |  |
|  | костюм для защиты от пониженных температур и из хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающей пропиткой | ТнВу | 36 |

При прореживании, работе в густом и высоком кустарнике, а также в случае опасности ушиба падающими предметами надеть защитную каску.

7. Мотокоса-кусторез с работающим двигателем должна быть подвешена на подвесном ремне, а при работе с пильным полотном на двуплечевом ремне с быстрорасцепляющимся замком.

8. Не носить во время работы свободную одежду, шарф, галстук, украшения, которые могли бы зацепиться в кустарнике или мелкой поросли.

9. Косильная головка с пластмассовым шнуром применяется для «мягкого реза». Пластмассовый шнур не разрешается заменять стальной проволокой.

10. Косильная головка с пластмассовыми ножами применяется для косьбы открытых краев луга (без кольев, заборов, деревьев и подобных препятствий).

Режущее полотно для травы применяется для всех видов трав и сорняков.

Нож для густого молодняка применяется для свалявшейся травы, дикорастущей поросли и густого кустарника, прореживания молодого древостоя с диаметром ствола до 2 см.

Пильное полотно применяется для резания кустов и деревьев с диаметром ствола до 4 см. Наилучшая производительность резания при «полном газе» и равномерном давлении при подаче.

11. При применении металлического режущего инструмента (режущее полотно для травы, нож для молодняка, пильное полотно) существует опасность отдачи, если инструмент натолкнется на твердые препятствия (ствол дерева, ветка, пень, камень и т.п.). Устройство ускоряется, при этом в обратном направлении против направления вращения инструмента.

12. Повышенная опасность отдачи существует в том случае, если инструмент натолкнется на препятствие при работе в «черном секторе».

В «сером секторе» существует опасность отдачи при установке пильного полотна для резания. Работать разрешается только опытным и специально обученным работникам при применении специальной техники работы.

13. Не допускается вносить какие-либо изменения в устройства управления и предохранительные приспособления.

14. Переносить мотокосу-кусторез только на подвесном ремне или в сбалансированном состоянии за рукоятку. Для переноса мотокосы-кусторез, не подвешенной на ремне, металлический режущий инструмент необходимо защитить от прикосновения защитным приспособлением.

15. При транспортировке на транспортных средствах мотокосу-кусторез необходимо предохранить от опрокидывания, повреждения и вытекания топлива.

16. За невыполнение требований настоящей инструкции работающий несет ответственность согласно действующего законодательства РБ.

Глава 2 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

17. Работающий с мотокосой-кусторезом должен получить от руководства участка или бригадира указание места ведения работ. Самовольный переход на другие места не разрешается.

Надеть специальную одежду, специальную обувь, а также обязательно наушники и защитный щиток (очки).

18. Проверить рабочее состояние мотокосы-кустореза:

18.1. Рычаг управления подачей топлива и фиксатор рычага (если имеется) должны легко передвигаться. Рычаг управления подачей топлива должен самостоятельно отпружиниваться назад в положение холостого хода.

18.2. Выключатель останова должен легко устанавливаться в позицию останова «SТОР» или «О».

18.3. Плотность посадки штекера запального провода. При неплотно сидящем штекере возможно искрообразование и искры могут воспламенить топливно-воздушную смесь.

18.4. Правильность выбора:

режущего инструмента или навесного устройства для предстоящей работы;

защитного приспособления для режущего инструмента.

18.5. Правильный монтаж, плотную посадку и состояние режущего инструмента или навесного устройства.

18.6. Состояние рукоятки. Должна быть чистой и сухой.

18.7. Отрегулировать подвесной ремень и рукоятку в соответствии с ростом работника.

19. Пуск двигателя производить:

только одним работником;

на расстоянии не менее 3 м от места заправки топливом и не в закрытых помещениях;

на ровном грунте;

заняв прочное и устойчивое положение;

удерживая надежно мотокосу;

режущий инструмент не должен соприкасаться с какими-либо предметами или грунтом.

20. Проверить работу мотокосы на холостом ходу. Режущий инструмент при отпущенном рычаге управления топливом должен остановиться.

21. При отпускании рычага управления топливом режущий инструмент продолжает вращаться еще некоторое время (эффект свободного хода).

22. Заправку топливом производить только на хорошо проветриваемых местах.

Перед проведением заправки топливом выключить двигатель. Не заправлять топливом, пока двигатель не охладится полностью.

Резьбовую пробку топливного бака отвинчивать осторожно с тем, чтобы избыточное давление понижалось медленно и топливо не могло выбрызгиваться.

После заправки закрутить до отказа резьбовую пробку топливного бака. Благодаря этому снижается опасность отвинчивания резьбовой пробки из-за вибрации двигателя и, в результате этого, опасность вытекания топлива.

В случае перелива топлива двигатель не запускать. Облитые во время заправки части мотокосы-кустореза должны быть вытерты насухо.

23. Осмотреть участок, на котором предстоит работать с мотокосой-кусторезом. Убрать предметы, которые могут помешать работе. Твердые предметы (камни, металлические детали и т.п.) могут отбрасываться с силой в сторону и повредить режущий инструмент, а также другие предметы.

24. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами до начала работ, а при невозможности сделать это работник обязан сообщить о них ответственному руководителю работ.

Глава 3 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

25. При работе с мотокосой-кусторезом нахождение посторонних лиц в зоне радиусом до 15 м не разрешается.

26. При пользовании наушниками необходимо быть особенно внимательным и осмотрительным, так как восприятие предупреждающих звуков ограничено.

27. Соблюдайте своевременные перерывы в работе.

28. Работайте осмотрительно, спокойно и обдуманно только при хорошей освещенности и видимости. Обращайте внимание на препятствия из пней, камней и т.п.

29. Соблюдайте особую осторожность при работе на труднообозреваемой, густо заросшей местности.

30. Приемную часть режущего инструмента очищайте регулярно от травы и веток, удаляйте засорения в зоне режущего инструмента или защитного приспособления. Перед этим обязательно остановите двигатель.

31. Регулярно контролируйте через короткие промежутки времени состояние режущего инструмента. Дефектный или затупившийся режущий инструмент немедленно замените.

32. Перед заменой режущего инструмента, при ремонте, техобслуживании и очистке остановите двигатель и вытяните штекер свечи зажигания. Исключение - при настройке карбюратора и холостого хода.

33. Регулярно контролируйте герметичность резьбовой пробки топливного бака, запальный провод (изоляция, прочное соединение).

34. Избегайте контакта режущего инструмента с камнями, металлическими предметами и т.п.

35. Режущее полотно для травы направлять подобно косе для всех видов трав и сорняков.

36. Нож для густого молодняка «погружать» в дикорастущую поросль и густой кустарник. При работе этим методом необходимо соблюдать особую осторожность. Чем больше расстояние режущего инструмента от земли, тем выше опасность отбрасывания частиц в сторону.

37. При резании травы и прореживании молодого древостоя нож для густого молодняка направлять подобно косе.

38. Косильный инструмент (косильные головки, режущие полотна для травы, ножи для молодняка) должны касаться земли.

39. Пильные полотна должны парить над землей на высоте 20 см.

40. При рубке деревьев соблюдать минимальное расстояние до ближайшего рабочего места - минимум две длины ствола.

41. Не допускается работать:

в режиме настройки топливной смеси для пуска. При нахождении рычага управления топливом в этом положении частота вращения двигателя не поддается регулированию;

без защитного устройства;

с дефектным или снятым шумоглушителем.

Глава 4 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

42. По окончании работ необходимо произвести следующие действия:

42.1. Выключить двигатель, прекратить подачу топлива.

42.2. Очистить от травы и грязи, аккуратно протереть мотокосу-кусторез.

42.3. Поместить мотокосу-кусторез на хранение в специально отведенное место. (Хранить мотокосу-кусторез  разрешается на стене, в подвешенном состоянии двигателем вниз).

42.4. При подготовке к длительному хранению мотокосы-кустореза необходимо слить топливо из бачка.

42.5. Снять, очистить и уложить в назначенное место спецодежду.

42.6. Доложить руководителю работ обо всех недостатках, замеченных в процессе работы, и о завершении производимых работ.

Глава 5 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

43. К аварийным ситуациям относятся:

внезапное заболевание работающего;

вибрация, стук в двигателе, резкое повышение температуры двигателя;

травмирование работника.

44. При всех неисправностях мотокосы-кустореза прекратить работу, выключить двигатель и сообщить о случившемся непосредственному руководителю работ.

46. В случае возникновения аварийной ситуации необходимо:

46.1. Освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) помощь и сообщить руководству о случившемся.

46.2. В зависимости от тяжести травмы вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

| СОГЛАСОВАНО Инженер по охране труда _____________ФИО | Разработал: Начальник участка №1 ___________ФИО |
| --- | --- |